## Slide 1: SDH-Technologie
(Synchronous Digital Hierarchy)
DVT – Referat am 30.05.2011 von Baris Karabacak

## Slide 2
Gliederung:
Entstehungsgeschichte von SDH
- Das Telefon
- PCM-30
- PDH: Vorgänger von SDH und seine Nachteile
Vorteile von SDH gegenüber PDH
Multiplexebenen und Übertragungsgeschwindigkeiten
Netzelemente der SDH
Multiplexstruktur von SDH
- C, VC, POH, TUG, TU, AU-4
Aufbau des STM-1 Rahmens
- SOH (RSOH + AU Pointer + MSOH)
Pointer: wozu man es braucht
Verschachtelte STM-N Signale
NG-SDH
- GFP (Mapping)
- VC (Virtuelle Verkettung)
- LCAS (Schutz vor Totalausfall von VC)

## Slide 3: Entstehungsgeschichte von SDH
Erfinder des Telefons: Johann Phillip Reis
Erfand das Telefon
„DIE SONNE IST AUS KUPFER“
Alexander Graham Bell
Entwickelte das Telefon weiter.
Erfindung im Jahre 1861
Erfindung im Jahre 1876

## Slide 4
Vom Spielzeug zu SDH:
- Analoges Telefonieren (direkte 2-Draht Verbindungen)
-1920 Trägerfrequenz eingeführt
1937 wurde Pulse Code Modulation erfunden, jedoch nicht komplett
- Fehlende Erfindungen:
- Transistor (1947)
- Abtasttheorem (1948)
- TDM
- 1971 erster Einsatz von PCM-30 in Deutschland (damals BRD)
- ca. 1965 Tests mit LWL
  Nach 1971 PCM-30 und LWL-Übertragung
  kombiniert sich zu PDH (ITU-T G703 & G704)
Ab 1988 Weltweiter Standard der Vermittlungstechnik wird SDH
ITU-T G.707

## Slide 5
Sampling (Abtastung)
Quantising (Quantisierung)
Encoding (Kodierung)
Multiplexing (TDM)
(Zeitliches Multiplexen(Mehrfachausnutzung))
PDH setzt auf die PCM-30  E1
Abtastmoment ( x-Achse: 8000 pro sec.)
Abtastpunkt
(y-Achse: Amplitudenwert zum Abtastmoment)
Hier werden die Signale Quantisiert, d.h. in Spannungsbereiche eingeteilt. Quantisierung besteht aus 8 Bit  = 256 Bereiche
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Diese Quantisierung wird anschließend in 8 Bit codiert.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000
PCM-Code
Anrufer 2
10011001
Anrufer 1
10011011
Anrufer 3
10101011
Anrufer 4
11110001
Anrufer 1
10011011
Anrufer 2
10011001
Anrufer 3
10101011
Anrufer 4
11110001
Dies sind jeweils 1 Abtastpunkt von den 4 Teilnehmern (Anrufer)

## Slide 6: Warum nur 30 Nutzer bei 32 Zeitschlitzen?
(Frame)
Zeitschlitz 16 (die linken 4 Bit  Tln. 1 -15; die rechten 4 BitTln.17-31
Zeitschlitz 0 ist für Gerätekonfiguration über Remote-Verbindung, Alarmsignalisierung und Synchronisierung zuständig.
Zeitschlitz:
gemultiplexte Teilnehmer

## Slide 7
Nachteile des PDH
Nachteile für immer größer werdende Nachfrage:
Je höher in die Ebene gemultiplext wird, desto mehr muss demultiplext werden um bestimmte Teilnehmer herauszufiltrieren.
PDH ist für höhere Übertragungsraten ungeeignet
Übergang von ANSI- zum ETSI-System und umgekehrt muss auf die Basisrate demultiplext werden um auf das eigene PDH-System zu multiplexen.
Datensignale mit der gleichen Sollgeschwindigkeit, die von unterschiedlichen Quellen kommen, unterscheiden sich um ein Bruchteil von d. nominalen Bitrate Deshalb nennt man diese Technik plesiochron (quasi-synchron).

## Slide 8: SDH vereint ANSI und ETSI ITU-T (G.707, G.783, G.803)
Durch SDH entsteht ein einheitliches System
Reservierung für Management (OAM) bei der Übertragung deutlich weniger als PDH
Keine Bitfüllung mehr nötig
Ein Kanal aus höheren Multiplexebenen kann einfach herausgenommen
und hinzugefügt werden.
Mehrere Dienste (z.B. IP, Telefon, Remote,) können Übertragen werden
(dementsprechend wird eine geringere größere reserviert.
- Es hat einen Zentralen Taktgeber (Master Clock).
Welche Vorteile gegenüber PDH?

## Slide 9: SDH Multiplexebenen und Übertragungsgeschwindigkeiten
STM – 4 = 622,08 Mbit/s
STM – = 155,52 Mbit/s *
STM – 1 = 155,52 Mbit / s
STM – 16 = 2.488,32 Mbit/s
Standgeschwindigkeit beim SDH.
Ab STM-4 wird nur mit LWL übertragen.
ETSI ANSI Multiplexing Level
64Kbit/s 64Kbit/s Level 0
2Mbit/s 1.5Mbit/s Level 1
8Mbit/s 6Mbit/s Level 2
34Mbit/s 45Mbit/s Level 3
140Mbit/s 140Mbit/s Level 4
Leider wird in SDH
die 8 Mbit / s nicht definiert.

## Slide 10
AU-4
VC-4
C-4
TU-3
VC-3
VC-12
C-12
C-3
139,264 Mbit/s (E4)
STM-1
VC-12
C-12
TU-12
VC-12
C-12
TUG-2
Multiplexing
Mapping
Pointer prozedur
Aligning
TU-12
TU-12
Multiplexstruktur von SDH
+ POH
+ POH
+ POH
+ POH
+ PTR
+ POH
+ PTR
+ PTR
+ PTR
TUG-2
TUG-2
TUG-2
TUG-2
TUG-2
TUG-2
TUG-3
TUG-3
TUG-3
Dies könnten auch mit
4 x C11 (1,544 Mbit/s) Containern durchgeführt werden
TU-2
VC-2
C-2
+ POH
+ PTR
C = Container
VC = Virtual Container
TU = Tributary Unit
TUG = Tributary Group
AU = Administrative Unit
PTR = Pointer
POH = Path Overhead
SOH = Section Overhead
+ POH
+ PTR
+ SOH
44,184 Mbit/s (T3)
34,368 Mbit/s (E3)
6,312 Mbit/s (T2)
2,048 Mbit/s (E1)

## Slide 11: Aufbau eines STM-1 Rahmens
Regenerator Section Overhead
Multiplex Section Overhead
Übertragung Zeilenweise von 1 – 270
A1 = 1 1 1 1 0 1 1 0
A2 = 0 0 1 0 1 0 0 0
Frame Alignment Signal (Rahmen Synchronisationssignal)
SOH (Section Overhead)
P
O
H
VC4

## Slide 12
SOH FOR
(VC-4)
Payload
F
F
FRAME 1
FRAME 2
FRAME 1
SOH FOR
FRAME 2
POINTER
F
FRAME 1
FRAME 2
POINTER
1st Byte
Pointer
Der VC-4 wird fließend in den STM-1 Rahmen eingebettet, d.h. ein Teil des VC-4 kann in einem, der zweite Teil in einem zweiten STM-1 Rahmen übertragen werden.
Bei Phasenverschiebungen kann es ausgeglichen werden.

## Slide 13
36 Spalten
1044 Spalten
9720 bytes/frame * 8 bits/byte * 8000 Hz = 622.08 Mbit/s
SOH
SECTION
OVERHEAD
144 Spalten
9 Zeilen
4176 Spalten
38880 bytes/frame * 8 bits/byte * 8000 Hz = 2488.32 Mbit/s
Spaltenweise verschachtelte
STM-4 Signale
SOH
SECTION
OVERHEAD
9 Zeilen
Spaltenweise verschachtelte
STM-1 Signale
Verschalte STM-N Signale
4 x STM-1 zu STM-1
4 x STM-4 zu STM-16

## Slide 14: Netzelemente (NE) der SDH
NE Regenerator: zum Auffrischen des Sig-nals über lange Strecken.
TNMS (Telecommunication Network Management System) nach ITU-T: PC-Verbindung mit RS232 zur Zentralein-heit vom SDH Gerät.
Terminal Multiplexer
Add / Drop Multiplexer
Digitaler Cross Connect
Gegenläufiger Doppelring
Ein aktiver Ring
Der zweite Ring ist standby

## Slide 15: NG-SDH
SDH wurde erweitert um mehr Dienste zu unterstützen. Folgende Features sind zur SDH neu dazugekommen:
Generic Frame Procedure (ITU-T G.7041): Mapping
- Hat die Aufgabe, beim Mappen so wenig wie möglich Bandbreiten zu verschwenden
Link Capacity Adjustment Scheme (ITU-T G.7042) : Schutz
- Beim Ausfall eines virtuellen Containers der Virtual Concatenation sorgt LCAS dafür dass der Netz mit den anderen virt. Containern weiterläuft.
- Ohne Betriebsausfall können zu einem Virt. Conca. Group Virt. Container eingefügt oder entnommen werden.
Virtual Concatenation (ITU-T G.707): Skalierbarkeit
- Es können nun Ethernet basierte Geschwindigkeiten zusammengruppiert werden (Virtual Concatenation Group). Beispiele 10/100/1000 Mbit/s
- Auch z.B. Fibre-Channel, Digital Video Broadcasting ist jetzt möglich.

## Slide 16: Quellen
http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Reis
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Reeves
http://www.keffli.de/site/entw-uet.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ansi
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0312291.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Telekommunikationsnormen
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0411251.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/PCM30
http://de.wikipedia.org/wiki/Synchrone_Digitale_Hierarchie
http://www.google.de/patents?hl=de&lr=&vid=USPAT6842455&id=p3gVAAAAEBAJ&oi=fnd&dq=contiguous+concatenation+and+virtual+concatenation&printsec=abstract#v=onepage&q=contiguous%20concatenation%20and%20virtual%20concatenation&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union